КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Комунальне підприємство

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний інженер

КП «Київський метрополітен»

_________________ В.І. Зель

«____» _______________ 2015 р.

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на проектування і розміщення об’єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення на території КП «Київський метрополітен»

  - Проектна документація на розміщення об’єктів комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення (далі – Об’єкти підприємницької діяльності) на території КП «Київський метрополітен», розробляється з дотриманням вимог ДБН В.2.3-7-2010 «Споруди транспорту. Метрополітени», НАПБ В.01.039-2012/510 «Правила пожежної безпеки в метрополітенах», ДБН В.1.1-7-2002* «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва», НАПБ Б.01.012-2007 «Правила з вогнезахисту», ДБН В.2.5-56-2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи протипожежного захисту», ПУЕ-2014 «Правила улаштування електроустановок», Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, ДБН А.2.2-3-2014 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та інших чинних нормативно-правових актів та відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 №45 (зі змінами).

  - До розроблення проектної документації Замовниками залучаються проектувальники (юридичні особи), які мають у своєму складі відповідних виконавців, що згідно із законодавством одержали кваліфікаційний сертифікат, або фізичні особи, які згідно з законодавством мають відповідні кваліфікаційні сертифікати (сертифіковані виконавці), на право виконання таких робіт в умовах діючого метрополітену.

  - В проектній документації необхідно передбачати:

  - Розміщення Об’єктів підприємницької діяльності з урахуванням вже встановлених, раніше запроектованих, але з певних причин не реалізованих проектних рішень, перспективного розміщення технологічного обладнання на станціях та в переходах поза межами евакуаційних проходів (п.8.19 ДБН В.2.3-7-2010). Дане питання підлягає попередньому опрацюванню з ДП «ПІ «Укрметротунельпроект».

  - Будівельні конструкції Об’єктів підприємницької діяльності із негорючих матеріалів з нормованою межею вогнестійкості: протипожежні стіни, вітражі, двері – 2-го типу, протипожежні перегородки 1-го типу та перекриття 3-го типу.

  - Розроблення заходів щодо забезпечення цілісності та запобіганню руйнування стін і покриття підлоги станційних комплексів.

  - Надійне та стійке кріплення огороджуючих конструкцій Об’єктів підприємницької діяльності з урахуванням особливостей місць їх розміщення.

  - Відповідно до вимог діючих нормативних документів до прийняття в експлуатацію Об’єктів підприємницької діяльності їх слід обладнати автоматичною системою пожежогасіння з можливістю виконання одночасно і функції системи автоматичної пожежної сигналізації, з виводом сигналу в приміщення чергових по станціях на існуючий прилад приймально-контрольний пожежний, на пульт цілодобового спостереження метрополітену на станції «Хрещатик» (диспетчеру служби сигналізації в будинку зв’язку) та пульт пожежного спостереження міста.

  - При необхідності, отримання від структурних підрозділів «Служба електропостачання», «Служба інформаційних технологій та зв’язку» і «Електромеханічна служба» КП «Київський метрополітен» місць (точок) підключення Об’єктів підприємницької діяльності до електричних, телекомунікаційних мереж та мереж водопроводу і водовідведення метрополітену.

  - Прокладання кабельних ліній відповідно до вимог ПУЕ-2014.

  - Застосування електричних кабелів згідно вимог ДСТУ 4809.2007 «Ізольовані проводи та кабелі. Вимоги пожежної безпеки та методи випробування», які не поширюють горіння (з індексом нгд).

  - Перетин і марку електричних кабелів живлення та уставки захисту згідно з розрахунками, виходячи з максимально встановленої потужності.

  - Підключення Об’єктів підприємницької діяльності з урахуванням допустимого струмового навантаження електромережі метрополітену.

  - Встановлення апаратів відключення (автоматичних вимикачів) для загального відключення ліній живлення Об’єктів підприємницької діяльності.

  - Для оперативного знеструмлення Об’єктів підприємницької діяльності внесення доповнення в картосхеми відключення електрообладнання при пожежі на станціях.

  - Захист електричних мереж Об’єктів підприємницької діяльності від струмів короткого замикання та індивідуальне їх відключення від електромережі метрополітену відповідно до п.3.1.8 ПУЕ-2014.

  - Замовникам:

  - Остаточно погодити з КП «Київський метрополітен» плани місць розміщення Об’єктів підприємницької діяльності на станціях метрополітену до моменту початку розроблення проектної документації.

  - Проектну документацію погодити з КП «Київський метрополітен» та авторами проектів споруд метрополітену, на яких встановлюються Об’єкти підприємницької діяльності.

  - Затвердити проектну документацію у встановленому законодавством України порядку. Затверджені копії відповідних розділів проектної документації надати у структурні підрозділи КП «Київський метрополітен»: «Служба колії, тунельних споруд і будівель», «Служба електропостачання», «Служба інформаційних технологій та зв’язку», «Служба сигналізації», «Служба руху», «Комерційна служба», «Електромеханічна служба», «Служба воєнізованої охорони».

  - До початку виконання робіт з розміщення Об’єктів підприємницької діяльності на площах станцій КП «Київський метрополітен» укласти договір про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду, відповідно до Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 22.09.2011 №34/6250.

  - Перед початком виконання робіт надати в КП «Київський метрополітен» гарантійний лист на відновлення за власний рахунок обличкованих поверхонь споруд, інженерних мереж та обладнання метрополітену в разі їх пошкодження або руйнування.

  - Укласти договори з КП «Київський метрополітен» щодо надання послуг з технічного нагляду за безпечним станом діючих споруд, обладнання і систем метрополітену під час виконання всіх робіт.

  - Для підключення Об’єктів підприємницької діяльності до електричної мережі метрополітену надати:

  - протоколи виміру опору ізоляції;

  - акти балансового розмежування;

  - сертифікати на кабельну продукцію та будівельні матеріали, що будуть застосовуватись;

  - ліцензії (дозволи) генпідрядної (субпідрядної) організацій на право проведення електромонтажних та налагоджувальних робіт з розміщення Об’єктів підприємницької діяльності.

  - Покладання електричних кабелів виконати відповідно до вимог п.п.18.13, 18.21 ДБН В 2.3-7-2010 та п.2.1.58 ПУЕ-2014 з урахуванням прокладання електромережі живлення в приміщеннях для пасажирів в металевих тонкостінних трубах.

  - Проходи кабелів через протипожежні перегородки і перекриття запроектувати та виконати в металевих трубах відповідно вимог п.2.1.58 ПУЕ-2014 з зашпаруванням наглухо отворів негорючим розчином, після прокладання кабелю відповідно до вимог НАПБ Б.01.012-2007 та розділу 15 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення», затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 29.09.2011 №1037.

  - Не допускати порушення: цілісності конструктивних елементів, обличкування стін вестибюлів станцій та роботи діючих мереж і обладнання метрополітену при проведенні будівельно-монтажних робіт.

  - Всі роботи з розміщення та підключення Об’єктів підприємницької діяльності проводити в нічний час після закінчення та до початку руху електропоїздів в присутності працівників технічного нагляду структурних підрозділів КП «Київський метрополітен» лише після оформлення і погодження встановленим порядком дозвільних документів (нарядів допуску у відповідності до вимог «Инструкции о порядке производства работ посторонними организациями в эксплуатируемых сооружениях метрополитена» ЦП Метро 23 від 07.09.1981, тимчасових перепусток тощо).

  - Приймання в експлуатацію Об’єктів підприємницької діяльності провести після їх огляду технічною комісією за обов’язковою участю представників структурних підрозділів КП «Київський метрополітен»: «Служба руху», «Служба електропостачання», «Служба інформаційних технологій та зв’язку», «Електромеханічна служба», «Служба сигналізації», «Служба воєнізованої охорони», «Служба колії, тунельних споруд і будівель» з оформленням відповідного акта готовності Об’єктів підприємницької діяльності для подальшої експлуатації.

  - Роботу Об’єктів підприємницької діяльності розпочинати після надання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки згідно вимог постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2013 №440.

  - Вести облік спожитої Об’єктів підприємницької діяльності електроенергії по встановленій потужності.

  - Питання передачі даних по мережі Ethernet метрополітену від Об’єктів підприємницької діяльності до їх власників вирішувати індивідуально в залежності від місця установки Об’єктів підприємницької діяльності на станції.

  - Для оперативного знеструмлення лінії живлення Об’єктів підприємницької діяльності, в разі виникнення пожеж, вносити відповідні доповнення в картосхему відключення електрообладнання для кожної станції окремо.

  - Після прийняття Об’єктів підприємницької діяльності в експлуатацію укласти договір з КП «Київський метрополітен» на обслуговування електрообладнання і електричних кабелів, кабелів пожежної сигналізації та мереж водопроводу і водовідведення..

  - Забезпечити утримання Об’єктів підприємницької діяльності та місць біля них в належному санітарному і технічному стані та своєчасне видалення відходів, утворених в результатів діяльності.

  - Забезпечити своєчасний демонтаж Об’єктів підприємницької діяльності в разі проведення метрополітеном невідкладних ремонтних робіт у вестибюлях станційних комплексів в місцях або поблизу розміщення Об’єктів підприємницької діяльності за власний рахунок.

  - В разі виникнення позаштатних ситуацій негайно повідомити відповідні структурні підрозділи КП «Київський метрополітен».

- Після остаточного узгодження планів місць розміщення Об’єктів підприємницької діяльності на станціях метрополітену та місць (точок) підключення Об’єктів підприємницької діяльності до інженерних мереж, КП «Київський метрополітен» розробляються та надаються Замовникам технічні умови на підключення Об’єктів підприємницької інфраструктури до інженерних мереж метрополітену, в разі їх використання.

- Дані технічні вимоги є обов’язковими для виконання всіма сторонніми організаціями (суб’єктами господарювання), які є Замовниками та планують розміщення Об’єктів підприємницької діяльності на території КП «Київський метрополітен».

Примітки:

- Відповідно до вимог пункту 8.19 ДБН В.2.3-7-2010 на станціях метрополітену забороняється розміщувати об’єкти комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення (за винятком встановлення у підземних та наземних вестибюлях станцій автоматів з продажу газет, банкоматів, платіжних терміналів, таксофонів за умови їх розміщення за межами шляхів евакуації).

- Відповідно до вимог пунктів 8.19 і 8.23 ДБН В.2.3-7-2010 розміщувати об’єкти комерційного, торговельного та соціально-побутового призначення дозволяється лише у підвуличних підземних переходах, суміщених із входами (виходами) на станції метрополітену за межами евакуаційного проходу, ширина якого не менше ніж 6 м.

- На об’єктах метрополітену забороняється торгівля продукцією з легкозаймистих, вибухопожежонебезпечних, а також матеріалів, що при горінні виділяють токсичні речовини.

- Відповідно до пункту 19 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 16.05.2011 №45 (зі змінами), в разі необхідності,

обґрунтовані відхилення від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених

вимог безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами, можуть бути погоджені Замовниками з суб’єктом нормування відповідно до встановленого ним порядку.

Заступник начальника метрополітену –

начальник структурного підрозділу

«Служба колії, тунельних споруд і будівель»			       І.А. Сушко

Заступник головного інженера метрополітену –

начальник технічного управління					       К.Ю. Петров

Радник начальника метрополітену					       А.П. Лепикаш

Начальник структурного підрозділу

«Служба електропостачання»						       М.В. Козленко

Начальник структурного підрозділу

«Електромеханічна служба»						       О.О. Митрофанов

Начальник структурного підрозділу

«Служба інформаційних технологій та зв’язку»			       С.М. Науменко

Начальник структурного підрозділу

«Служба сигналізації»							       М.Д. Григоренко

Начальник структурного підрозділу

«Служба руху»								       С.Д. Ткачук

Начальник структурного підрозділу

«Комерційна служба»							       М.В. Мартинюк

Директор Департаменту забезпечення організаційної

діяльності КП «Київський метрополітен»				       О. В. Шубинський

Начальник структурного підрозділу

«Служба воєнізованої охорони»					       С.Я. Карась

Головний фахівець з проектно-дозвільних

питань структурного підрозділу

«Служба колії, тунельних споруд і будівель»			       В.М. Хрипко

Провідний інженер з будівельних робіт технічного

відділу технічного управління метрополітену			       О.В. Атамась